附件

深圳市住宅区（城中村）生活垃圾分类设施设置及管理要求

住宅区（城中村）生活垃圾分类设施包括分类投放点、废旧织物投放点、大件垃圾（年花年桔）投放点和其他垃圾投放点（收集转运点）。

一、分类投放点

#### （一）设置要求

1. 每个住宅区（城中村）应至少设置1个分类投放点，原则上每1000户应设置1个分类投放点。

2. 分类投放点应设置有害垃圾（电池、灯管）、可回收物（玻璃、金属、塑料、纸类）分类收集容器。电池、灯管收集容器可分别设置或一体式设置，应具有防水、防误开功能。玻璃、金属、塑料和纸类收集容器应分别设置。分类收集容器正面应喷涂或粘贴分类标志，并保持标志清晰和完整。容器材质、容积、颜色、标志等样式参考图例见附件。

3. 分类投放点应设置分类投放指引牌，内容与生活垃圾分类投放指引一致。露天设置的分类投放点宜硬底化、设置挡雨棚，样式参考图例见附件。

#### （二）管理要求

1. 各区政府（新区管委会）负责分类投放点的首次统一设置，包括分类投放点建设和分类收集容器首次配置。物业服务企业或管理责任单位负责分类投放点的日常监督管理和收集容器后续更新。

2. 物业服务企业或管理责任单位应每天对分类收集容器进行保洁维护，部件缺失、破损须及时更新或维修，确保垃圾收集容器外观与功能完好、摆放整齐、干净卫生，分类投放点无残留垃圾、污水。

3. 有害垃圾暂存一定量后，物业服务企业或管理责任单位应通知专业收运企业上门收运；可回收物暂存一定量后，物业服务企业或管理责任单位应自行售卖或通知专业收运企业上门收运。

4. 专业收运企业应提供有害垃圾、可回收物免费预约回收服务，每月至少巡回收运一次。

5. 分类收运车辆应采用密闭厢式货车，保持外观干净整洁。厢体应标注分类类别、收运公司名称、回收联系电话、监管电话、车辆编号、委托单位名称等基本要素，样式参考图例见附件。有害垃圾收运车辆应配备灭火器、防油手套、应急药箱等应急器材，危险标志、严禁烟火字帖、反光带、反光贴等指示标志。

6. 收运人员应经过专业培训，作业时应着统一服装，正面应印制“资源回收”字样，背面应印制收运公司名称或委托单位名称，样式参考图例见附件。

二、废旧织物投放点

（一）设置要求

1. 废旧织物投放点宜设置在人流集中区域。每个住宅区（城中村）应至少设置1个废旧织物投放点，每个投放点应至少设置1个织物回收箱，样式参考图例见附件。

2. 织物回收箱体容积、颜色不做统一规定。箱体外观应包含分类标志、投放指引、处理流程、联系电话、监管电话、箱体编号等基本要素。

#### （二）管理要求

1. 专业收运企业自行设置织物回收箱并向辖区城管部门报备。辖区城管部门负责进行统一编号和监管。物业服务企业或管理责任单位负责投放点的日常监督管理。

2. 物业服务企业或管理责任单位应保持投放点清洁卫生，并做好安全、消防及防盗工作。箱满应及时通知专业收运企业上门收运。

3. 专业收运企业应及时清运，防止回收箱满溢。

4. 分类收运车辆应采用密闭厢式货车，保持外观干净整洁。厢体应标注分类类别、收运公司名称、回收联系电话、监管电话、车辆编号、委托单位名称等基本要素，样式参考图例见附件。

三、大件垃圾（年花年桔）投放点

（一）设置要求

1. 每个住宅区（城中村）应至少设置1个大件垃圾（年花年桔）投放点，确实没有合适地点的，可就近并入其他住宅区（城中村）或社区统一设置的大件垃圾（年花年桔）投放点。

2. 大件垃圾（年花年桔）投放点应设置投放指引牌与围挡，宜设置挡雨棚。指引牌尺寸根据实际确定，内容与家庭生活垃圾分类投放指引一致。

#### （二）管理要求

1. 物业服务企业或管理责任单位负责大件垃圾（年花年桔）投放点的设置和日常监督管理，并做好投放点的清洁卫生、安全、消防工作。

2. 居民产生的大件垃圾应自行搬运（免费）至大件垃圾（年花年桔）投放点，或委托物业、专业收运企业上门搬运（付费，费用由居民与企业协商确定）至大件垃圾（年花年桔）投放点。

3. 大件垃圾（年花年桔）暂存一定量后，物业服务企业或管理责任单位应及时通知专业收运企业上门收运。

4. 专业收运企业应向物业服务企业或管理责任单位提供免费预约回收服务，每月至少巡回收运一次。

5. 分类收运车辆应采用密闭厢式货车，保持外观干净整洁。厢体应标注分类类别、收运公司名称、回收联系电话、监管电话、车辆编号、委托单位名称等基本要素，样式参考图例见附件。

四、其他垃圾投放点（收集转运点）

（一）设置要求

1. 每个住宅区（城中村）应根据居民实际投放需求，设置一定数量其他垃圾投放点，服务半径不宜超过70 m；需集中收运垃圾的住宅区（城中村），在投放点的基础上，可设置1～2个其他垃圾收集转运点，以提高收运效率。

2. 投放点、收集转运点应设置在住宅区（城中村）范围内，不得占用市政道路人行道、车行道，并满足收运车辆通行和安全作业要求。

3. 投放点地面应硬底化，采用黄色实线划定垃圾收集容器摆放区域，有条件的应配备给排水设施。

收集转运点地面应硬底化，采用瓷砖、环氧地坪漆等易清洁材料，采用黄色实线划定垃圾收集容器摆放区域，并设置给排水设施。有条件的收集转运点可设置绿蓠、挡墙或挡板等围挡措施，以及防雨防晒棚架。原有空间无法满足垃圾收集容器存放功能需要的独立式垃圾屋，予以拆除。

4. 投放点应根据实际垃圾产生量、垃圾收集容器容积，配备足够的垃圾收集容器，每个投放点垃圾收集容器数量不宜超过4个；垃圾收集容器数量具体计算方法见附件。收集转运点占地面积根据需要存放垃圾收集容器的数量确定。

5. 投放点宜设置指示牌，明确垃圾收运时间、保洁责任人等信息。收集转运点应设置规范清晰的指示牌，包含管理单位、责任人及联系方式，收运单位、责任人及联系方式等信息。

#### （二）管理要求

1. 投放点、收集转运点须配备专人管理。投放点、收集转运点的垃圾收集容器须按位置线有序摆放，及时更新，每天清洗2次以上，保证功能完好，干净整洁，无部件缺失、破损。

2. 容积小于240 L（不含240 L）的垃圾收集容器应内衬相应规格的垃圾袋，垃圾袋规格及性能参数要求见附件。小容量垃圾收集容器向大容量垃圾收集容器倒装垃圾时，必须整体袋装化，否则不得倒装，必须采取“车载桶装”方式将容器与垃圾一并收运。

3. 投放点的垃圾应及时清运，保证垃圾不满溢、不散落；投放点应定期清洗，无固定清洗设备的采用移动式清洗设备，保证地面干净整洁，无污水积存。

4. 收集转运点的垃圾应及时清运，存放时间不超过24小时。收集转运点应定期冲洗、消杀、除臭，收集转运点及其周围3米内应无垃圾散落、污水积存、明显臭味，垃圾收运时，应做好噪音控制措施并防止扬尘和垃圾飘散。

5. 采用机动车辆收运垃圾，逐步淘汰手推车收运方式。

6. 机动车辆车厢外部应喷涂清运单位、车辆编号、二维码和反光条等安全防护标示，收运过程应做到密闭化、车容整洁、图标清晰。

附件：1. 分类标志图例

2. 分类收集容器参考图例

3. 分类投放指引牌参考图例

4. 分类投放点参考图例

5. 收运机具参考图例

6. 人员着装参考图例

7. 其他垃圾收集容器数量计算方法

附件1

分类标志图例

1. 标志的中文字体为黑体，英文字体为Arial粗体、字号比中文名称字号小四号。

2. 标志应按规定的名称、英文、图形符号和颜色使用，不应在标志内出现其他内容。

3. 标志使用过程中应保持清晰和完整。

| 序号 | 标志 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 玻璃 | 表示废玻璃，包括无色玻璃和有色玻璃。 |
| 2 |  | 金属 | 表示废金属，包括各种类别的金属物品。 |
| 3 |  | 塑料 | 表示废塑料，包括塑料容器和塑料包装等。 |
| 4 |  | 纸类 | 表示废纸，包括书报纸、包装纸和纸版纸等。 |
| 5 |  | 织物 | 表示废旧织物。 |
| 6 |  | 大件垃圾 | 表示体积大、整体性强，或者需要拆分再处理的废弃物品，包括家电和家具等。 |
| 7 |  | 电池 | 表示废电池，包括各类可充电电池和一次性电池等。 |
| 8 |  | 灯管 | 表示废灯管，包括含汞荧光灯管和节能灯等。 |
| 9 |  | 其他垃圾 | 表示上述分类之外的其他生活垃圾。 |

附件2

分类收集容器参考图例

1. 分类收集容器及标志推荐尺寸见表1。

2. 非标准分类收集容器，可将标志等比例缩放，但应保持其构成要素之间的比例。

3. 容积小于240 L（不含240 L）的垃圾收集容器应套上相应规格的垃圾袋，垃圾袋具体性能参数要求见表2。

表1 分类收集容器及标志推荐尺寸

| 分类收集容器 | 容器尺寸（mm） | 标志尺寸（mm） |
| --- | --- | --- |
| 120L | 540*460*600 | 270*406 |
| 240L | 720*600*950 | 300*450 |
| 660L | 1370*780*1250 |  |

表2垃圾袋性能参数要求

| 规格 | 70*80（cm） | 120*130（cm） |
| --- | --- | --- |
| 对应垃圾桶容积 | 50L果皮箱 | 120 L （标准桶） |
| 执行标准 | GB/T 24454-2009 塑料垃圾袋标准 |
| 材料 | 采用高密度聚乙烯（HDPE）材料。 |
| 厚度（mm） | ≥0.025 | ≥0.03 |
| 外观 | 均匀、平整，不应存在有碍使用的气泡、穿孔。不应存在有碍使用的鱼眼僵块、丝纹、挂料等瑕痕。 |
| 色泽 | 色泽亮丽，阳光下有明亮光泽，无褪色或色彩不均匀现象。 |
| 颜色 | 黑色不透明 |
| 气味 | 无异味 |
| 抗渗漏性能 | 将塑料垃圾袋内盛装相应自来水后，捏紧垃圾袋口部进行悬挂，5分钟后观察是否有泄漏。随机试验5个样品，5个样品均不应漏水。 |
| 抗拉性能 | 拉力好，不容易断裂和刺穿 |

表3 分类收集容器参考图例

可回收物收集容器样式1

材质：塑料 容积：120L或240L 颜色： PANTONG 647C

可回收物收集容器样式2

材质：外壳钣金+表面喷涂，内桶塑料 内桶容积：120L 颜色： PANTONG coolgray 9C, PANTONG 298C

有害垃圾收集容器样式1

材质：外壳钣金+表面喷涂，内桶塑料 颜色：PANTONG coolgray 6C，PANTONG coolgray 9C, PANTONG 1788C

有害垃圾收集容器样式2

材质：外壳304不锈钢，内桶塑料 颜色：外壳原色，内桶PANTONG 703C

其他垃圾收集容器样式

材质：塑料 容积：120L、240L或660L 颜色：PANTONG 5477CVC

织物回收箱样式

材质：钣金+表面喷涂 容积：约1000L 投放口尺寸：82.6×31.6cm 颜色：PANTONG 305C

附件3

分类投放指引牌参考图例

样式1

材质：镀锌板+表面喷涂 颜色：PANTONG coolgray 9C，PANTONG 305C

样式2

材质：镀锌板+表面喷涂 颜色：PANTONG coolgray 9C，PANTONG 305C

样式3 正面效果

样式3 侧面效果

材质：镀锌板+表面喷涂，透明玻璃 颜色：PANTONG coolgray 9C

附件4

分类投放点参考图例

样式1

样式2

样式3

样式4

样式5

样式6

附件5

收运机具参考图例

样式1

颜色：PANTONG 374C，PANTONG 2905C

样式2

颜色：PANTONG 305C，PANTONG 808C

附件6

人员着装参考图例

样式1

颜色：PANTONG 374C，PANTONG 2905C

样式2

颜色：PANTONG 2995C

附件7

其他垃圾收集容器数量计算方法

1. 投放点覆盖范围内的生活垃圾日常排出重量： Q=0.001RCA1A2

式中： Q——生活垃圾日排出重量（t/d）；

R——收集范围内居住人口数量（人）；

C——预测的人均生活垃圾日排出重量，居住区可取0.5～1kg/(人•d)，企事业单位可取0.3～0.5kg/(人•d)；

A1——生活垃圾日排出重量不均匀系数，A1=1.1~1.5；

A2——居住人口变动系数，A2=1.02~1.05。

2. 投放点覆盖范围内的生活垃圾收集点收集范围内的生活垃圾日排出体积：Vave=Q/Dave，Vmax=KVave

式中：Vave——生活垃圾平均日排出体积（m3/d）；              Dave——生活垃圾平均密度（t/m3），建议取0.25-0.3左右；

K——生活垃圾高峰日排出体积的变动系数K=1.5~1.8；

Vmax——生活垃圾高峰日排出最大体积（m3/d）。c) 所需设置的垃圾容器数量：Nave=Vave/（E*B*A3）

式中： Nave——平时所需设置的垃圾容器数量；

E——单个垃圾桶的容积（m3/只）；

B——垃圾容器填充系数，B=0.75~0.9；

A3——生活垃圾清除频次（次/d）；